## Slide 1: Camstar MES - 系統切換方案 - 全流程測試
原MES day 1 day2 day3 day 4 day 5 … … … …
原所有系統繼續運行
原所有系統沒有變更
生產
數據
生產
數據
Camstar MES 變動數據抄錄 day 1 day 2 … … ..
配置完成基礎數據
抄寫變動生產數據
(批次、物料、工裝治具、戴具)
參考生產作業手動完成相同操作
檢核各項檢核指標結果
基礎數據
生產
數據
生產
數據
生產
數據
生產
數據
基礎數據
生產
數據
生產
數據

## Slide 2: Camstar MES - 系統切換方案 - 上線
原MES day 1 day2 day3
對接原MES系統
改為對接Camstar MES
Camstar MES 變動數據抄錄 day 4 day 5 … … ..
上線前配置完成基礎數據
切換新系統前抄寫變動生產數據
(批次、物料、工裝治具、戴具)
切換後都改為對接Camstar MES
基礎數據
生產
數據
生產
數據
生產
數據
生產
數據
基礎數據
生產
數據
生產
數據

## Slide 3: Camstar MES - 全流程測試 - 檢核指標
批次信息
狀態、站點、履歷
物料信息
工裝治具信息
載具信息
倉庫信息
工單信息

## Slide 4: Camstar MES - 系統切換方案 - 並行
Camstar MES day 1 day 2 day 3 … … ..
配置完成基礎數據
批次、物料、工裝治具、戴具
改為只投入Camstar MES
變動數據逐漸增多
檢核各項檢核指標結果
原MES day 1 day2 day3 day 4 day 5
批次、物料、工裝治具…
不再投入原MES
變動數據逐漸減少
剩餘變動數據抄錄到新MES
基礎數據
生產
數據
生產
數據
生產
數據
基礎數據
生產
數據
生產
數據
生產
數據
生產
數據

## Slide 5: Camstar MES - 系統切換方案 - 並行方案風險
必須劃分車間設備群組，在兩個系統並行時，一群對接原MES系統，負責生產並行開始之前已經在系統中的生產批次。另一群設備對接Camstar MES系統，負責生產並行之後，在新系統投料/投單的批次。在原MES停用時，將剩餘生產數據轉錄到Camstar MES。
對接原MES系統設備群
不再投新料/新單
日漸將工單生產完成
餘料/餘單以手動錄入
對接Camstar MES系統設備群
投料/投單