## Slide 1
4
硬體與DB系統架構與DR規劃

## Slide 2
硬體與DB系統架構規劃

## Slide 3
景碩 K6B 基礎系統架構
Proposal
v3

## Slide 4
最高原則：
  具備橫向擴充維持高可用度、高可靠度、高效能、可擴充性，避免單點失效(Single Point of Failure)，而造成工廠停止運作
  須與K6系統能順利介接
  設計規劃 :
  K6B 新MES系統基礎架構，為滿足正式、測試、開發等系統使用需求。
  規劃為整合、延續K6A的基礎資訊系統架構，以擴充方式進行。
  介接原K6A主機監控系統、備份、虛擬環境。
  K6B 架構設計：

## Slide 5
VM
VM
VM
VMware vSphere
Compute Node
(Dell R750)
新建K6B
虛擬主機系統
K6B 虛擬主機：
  新建VMWare Sphere 虛擬主機平台
    - 收攏CAMSTAR MES系統 AP與Interface 等應用服務主機, 並VM 形式搭載
  整合並接受原K6-A 之VMWare vCenter 管理
  虛擬主機架構設計：
VMWare HA (VMotion)
VM
VM
VM
VMware vSphere
VM
VM
VM
VMware vSphere
VM
VM
VM
VMware vSphere
原K6A
虛擬主機系統
VM
VM
VM
VMware vSphere
Replication Node
(Dell R750)
Compute Node
(Dell R750)
Compute Node
(Dell R750)
Compute Node
(Dell R750)
Share Storage
(Dell PowerStore 1000T)
vCenter管理
VM需能自動化進行最佳效能分配，並建置備援Vcenter。
VM範本:Windows(2022英文版)、RHEL 9.x版
VM主機網路、線上即時移轉切換需在3個ping內完成。硬體異常切換需在15分鐘內完成。
VM資源需在所有系統建置完成後，能在單一主機故障下，仍有20%可配置資源。
Replication

## Slide 6
WIP DB
(Oracle RAC)
K6B 資料庫主機：
  新建CAMSTAR MES資料庫
    新建CAMSTAR MES系統 之WIP, ODS 與Test 等資料庫主機
    WIP 為 Oralce RAC叢集資料庫架構 ; ODS / Test 為單一架構資料庫
    可支援新式資料庫架構 (CDB/PDB) *note
  資料庫主機架構設計：
Active Node 2
新建K6B資料庫
Note: 新CAMSTAR MES 系統, 預計於2024/Q4 支援
Active Node 1
(Dell R940)
(Dell R940)
(PROD) Service Network
Share Storage
(Dell PowerStore 1000T)
Instance 1
Instance 2
Instance 1
Instance 2
Private
Network
原K6B 磁碟系統
ODS DB
DB
(Dell R940)
Instance 1
Instance 2
Test DB
DB
(Dell R940)
Instance 1
Instance 2
(Test) Service Network

## Slide 7
K6B 備份系統：
  整合並接受原K6-A 之 PowerProtect Data Manager 備份系統管理
  備份系統架構設計：
PowerProtect Data Manager
VM
VM
VM
VMware vSphere
Compute Node
(Dell R750)
新建K6B虛擬主機系統
WIP DB
(Oracle RAC)
Active Node 2
新建K6B資料庫
Active Node 1
(PROD) Service Network
Instance 1
Instance 2
Instance 1
Instance 2
Private
Network
ODS DB
DB
(Dell R940)
Instance 1
Instance 2
Test DB
DB
(Dell R940)
Instance 1
Instance 2
(Test) Service Network
(Dell R940)
(Dell R940)
Data Domain
Isilon H500
Control Path
Data Path
原K6B備份系統
備份規劃符合3-2-1原則之備份原則
備份系統須能支援直接連線進行OCI 雲端冷儲存及還原。
備份系統需規劃能於12小時內完成此次(所有系統滿載80%)之備份目標之備份、還原作業。
備份資源需規畫備份、還原作業可同時進行互不影響。

## Slide 8: MES系統 (K6A + K6B)整體架構示意圖
    F5 i2600 (LTM) *2
10G Switch*2
Oracle Database
R750 * 2
Bare Metal
Veritas Infosacle HA
PowerStore 1000T
NVMe Storage
DS-6610B*2
SAN Switch
NAS Service
Isilon H500
R750 * 3 / Compute Node
R750 * 1 / Replication Node
VMware Hypervisor
VMware HA
R750 * 2
Bare Metal
派工
Data Domain
Backup
圖例
IP網路連接
SAN網路連接
Standalone
測試
MES Database
Bare Metal
本次MES新增主機(K6B)
MES虛擬叢集主機
MES
測試 資料庫
MES WIP 資料庫
MES
ODS 資料庫

## Slide 9: MES整體架構示意圖第二階段
Vmware
Hypervisor
    F5 i2600 (LTM) *1
10G Switch *1
Oracle Database
R750 * 2
Bare Metal
Veritas Infosacle HA
PowerStore 1000T
NVMe Storage
DS-6610B*2
SAN Switch
NAS Service
Isilon H500
R750 * 5 Compute Node
VMware Hypervisor
VMware HA
Data Domain
Backup
圖例
IP網路連接
SAN網路連接
Standalone
測試
MES Database
R750 * 5
Bare Metal
本次MES新增主機
MES虛擬叢集主機
MES
測試 資料庫
MES WIP 資料庫
MES
ODS 資料庫
R750 * 1
Replication Node
    F5 i2600 (LTM) *1
10G Switch *1
    BDF
    MDF
Stand
alone
派工

## Slide 10: 專案組織圖
Stanley
Erica
Roger
施良儒 Ben
乙方專案經理
JianJung
K6 DR PM
K6 建廠 大PM
PMO
CIO
林延俊 Jason
乙方PE
Daniel
DBA/OCI Admin
Jianjung
MES 主管
Freeman
NCS 主管
Allen
SYS
Tim
K6 AP
Frank
K6 Network
黃震宇 Wayne
雲端架構工程師
張希平 Ethan
Infra.技術顧問
林家禾 Jesse
備援演練工程師
邱靖軒 Vanessa
業務窗口
Abbie Chiang
Oracle業務窗口
Hank Huang
Oracle技術顧問
……
……
陳德昌 Alex
總經理

## Slide 11: 專案時程與里程碑
基礎軟硬體設備建置
D+2M
整合驗證
(D+n+1M)
D+nM System Release
D -Day Kick off
虛擬主機建置
資料庫建置
備份管理介接
Team up
基礎設定調查
D+2M
Vmware vMotion驗證/SOP
Oracle RAC系統切換驗證/SOP
PPDM備份還原驗證/SOP
上線 成效追蹤
D+n+1M
Project Close
前置作業
使用者投入資源測試
MES 建置
D+nM

## Slide 12: 專案時程

## Slide 13
專案里程碑
工作完成進度 (Milestone % ) | 專案里程 | 預估日期 (自簽約日 D-DAY起算)
第一期 ( 30% ) | 完成專案啟動會議，交付專案時程表 | D＋7日
第二期 ( 40% ) | 完成RAC系統建置 | D+60日
第三期 ( 30% ) | 完成RAC驗證, 全案完工 | D+XX日
Notes: 景碩 :
  負責建置4台AP
    主機清單中的項次2,3,5,6
  負責建置Oracle DB
    主機清單中的項次7,8,9
  負責建置跨廠代工主機
    主機清單中的12,13
廠商:
  負責建置雲端DR網路架構
  負責建置MS SQL DB
    主機清單中的項次1,4,11
  負責DR演練與目標達成
  DR日常維護異常的Alert通知

## Slide 14
專案運行溝通模式
項次 | 方式 | 內容
1 | 專案例行進度會議 | 預計 每週 週三 下午4:00 召開專案例行進度會議
2 | e-mail | 專案施作各項目人員以e-mail溝通完成事項，留作紀錄
3 | Action Item & meeting minute | 每週會議後，以email發出
4 | 問題追蹤表 | 於會議中提出並記錄後，於下次會議檢視，直至項目Close
Notes: 景碩 :
  負責建置4台AP
    主機清單中的項次2,3,5,6
  負責建置Oracle DB
    主機清單中的項次7,8,9
  負責建置跨廠代工主機
    主機清單中的12,13
廠商:
  負責建置雲端DR網路架構
  負責建置MS SQL DB
    主機清單中的項次1,4,11
  負責DR演練與目標達成
  DR日常維護異常的Alert通知

## Slide 15
專案需求變更流程
項次 | 內容 | 狀況說明 | 提報與施作
1 | 開始變更請求 | 專案執行過程中因現場或客戶期望衍生出額外之項目需求時 | 於專案例會提報
2 | 評估和檢視變更請求 | 雙方就變更事項進行討論及評估 | 於專案例會提報討論評估
3 | 雙方同意變更 | 變更請求取得雙方同意 | 雙方簽署需求變更同意書
4 | 實行已同意的變更 | 更改專案文件，修正變更部分 | 修改專案文件變更部分
Notes: 景碩 :
  負責建置4台AP
    主機清單中的項次2,3,5,6
  負責建置Oracle DB
    主機清單中的項次7,8,9
  負責建置跨廠代工主機
    主機清單中的12,13
廠商:
  負責建置雲端DR網路架構
  負責建置MS SQL DB
    主機清單中的項次1,4,11
  負責DR演練與目標達成
  DR日常維護異常的Alert通知

## Slide 16
奧登團隊 |  |  |  | 
 | 姓名 | 工作職掌 | 聯絡電話 | e-mail
1 | 林延俊 Jason Lin | 乙方PE | 0937-085527 | jason.lin@odin-info.com.tw
2 | 施良儒 Ben Shi | 乙方專案PM | 0917-284123 | ben.shi@odin-info.com.tw
3 | 黃震宇 Wayne Huang | 雲端架構 工程師 | 0921-702558 | wayne.huang@odin-info.com.tw
4 | 林家禾 Jesse Lin | 備援演練 工程師 | 0965-661749 | jesse.lin@odin-info.com.tw
5 | 張希平 Ethan Chang | Infra.技術顧問 | 0936-326487 | ethan.chang@odin-info.com.tw
6 | 邱靖軒 Vanessa Chiu | 業務窗口 | 0912-143181 | vanessa.chiu@odin-info.com.tw
Oracle原廠團隊 |  |  |  | 
 | 姓名 | 工作職掌 | 聯絡電話 | e-mail
1 | Abbie Chiang | 業務窗口 |  | abbie.chiang@oracle.com
2 | Hank Huang | 技術顧問 |  | hank.huang@oracle.com
專案組織 (乙方)

## Slide 17
Thank You !
奧登資訊股份有限公司​
電話: 02-29585768​

## Slide 21
最高原則：
  具備橫向擴充維持高可用度、高可靠度、高效能、可擴充性，避免單點失效(Single Point of Failure)，而造成工廠停止運作
  須與K6系統能順利介接
  設計規劃 :
  K6B 新MES系統基礎架構，為滿足正式、測試、開發等系統使用需求。
  規劃為整合、延續K6A的基礎資訊系統架構，以擴充方式進行。
  介接原K6A主機監控系統、備份、虛擬環境。
  硬體與DB系統架構設計

## Slide 22
VM
VM
VM
VMware vSphere
Compute Node
(Dell R750)
新建K6B
虛擬主機系統
K6B 虛擬主機：
  新建VMWare Sphere 虛擬主機平台
      - 收攏CAMSTAR MES系統 AP與Interface 等應用服務主機, 並VM 形式搭載
  整合並接受原K6-A 之VMWare vCenter 管理
  虛擬主機架構設計：
VMWare HA (VMotion)
VM
VM
VM
VMware vSphere
VM
VM
VM
VMware vSphere
VM
VM
VM
VMware vSphere
原K6A
虛擬主機系統
VM
VM
VM
VMware vSphere
Replication Node
(Dell R750)
Compute Node
(Dell R750)
Compute Node
(Dell R750)
Compute Node
(Dell R750)
Share Storage
(Dell PowerStore 1000T)
vCenter管理
VM需能自動化進行最佳效能分配，並建置備援Vcenter。
VM範本:Windows(2022英文版)、RHEL 9.x版
VM主機網路、線上即時移轉切換需在3個ping內完成。硬體異常切換需在15分鐘內完成。
VM資源需在所有系統建置完成後，能在單一主機故障下，仍有20%可配置資源。
Replication

## Slide 23
WIP DB
(Oracle RAC)
K6B 資料庫主機：
  新建CAMSTAR MES資料庫
    新建CAMSTAR MES系統 之WIP, ODS 與Test 等資料庫主機
    WIP 為 Oralce RAC叢集資料庫架構 ; ODS / Test 為單一架構資料庫
    可支援新式資料庫架構 (CDB/PDB) *note
  資料庫主機架構設計
Active Node 2
新建K6B資料庫
Note: 新CAMSTAR MES 系統, 預計於2024/Q4 支援
Active Node 1
(Dell R940)
(Dell R940)
(PROD) Service Network
Share Storage
(Dell PowerStore 1000T)
Instance 1
Instance 2
Instance 1
Instance 2
Private
Network
原K6B 磁碟系統
ODS DB
DB
(Dell R940)
Instance 1
Instance 2
Test DB
DB
(Dell R940)
Instance 1
Instance 2
(Test) Service Network
SAN Connection (TBC)?

## Slide 24
K6B 備份系統：
  整合並接受原K6-A 之 PowerProtect Data Manager 備份系統管理
  備份系統架構設計：
PowerProtect Data Manager
VM
VM
VM
VMware vSphere
Compute Node
(Dell R750)
新建K6B虛擬主機系統
WIP DB
(Oracle RAC)
Active Node 2
新建K6B資料庫
Active Node 1
(PROD) Service Network
Instance 1
Instance 2
Instance 1
Instance 2
Private
Network
ODS DB
DB
(Dell R940)
Instance 1
Instance 2
Test DB
DB
(Dell R940)
Instance 1
Instance 2
(Test) Service Network
(Dell R940)
(Dell R940)
Data Domain
Isilon H500
Control Path
Data Path
原K6B備份系統
備份規劃符合3-2-1原則之備份原則
備份系統須能支援直接連線進行OCI 雲端冷儲存及還原。
備份系統需規劃能於12小時內完成此次(所有系統滿載80%)之備份目標之備份、還原作業。
備份資源需規畫備份、還原作業可同時進行互不影響。