## Slide 1: MES-1
Ivan Peng - 12/08/23

## Slide 2: 產品：人字拖
材料：鞋底、人型夾、掛牌標籤
日產能20000雙
大、中、小 3種尺寸人字拖
AIS製鞋股份有份公司
公司介紹

## Slide 3
工廠
設備
訂單
工單
批次
流程
站點
物料
Product
BOM
物料批次
倉庫
工具
載具
…
製造廠名詞-部份

## Slide 4
接到訂單：10000雙
訂單人字拖尺寸分別為
大：2000雙
中：6000雙
小：2000雙
將訂單分為3張工單
工單一：2000雙 (大)
工單二：6000雙 (中)
工單三：2000雙 (小)
訂單(ERP)、工單管理(ERP建立，發給MES)

## Slide 5
鞋底每一籃有100支
分大、中、小不混籃
以一籃鞋底對應一個批次
工單一為對應20個批次 (Lot)
工單二為對應60個批次 (Lot)
工單三為對應20個批次 (Lot)
固定人型夾
測試
掛標牌
每個批次都會經過3個站點
製造現廠管理

## Slide 6
組裝人型夾和鞋底
測試人字拖
製程設備*3
測試設備*2
製程設備*2
掛標牌
工廠
製造廠硬體設施

## Slide 7
量產生產流程
COMBIN
TEST
TAG
生產流程
WF-AIS-001
固定人型夾
測試
掛標牌
製造執行系統配置

## Slide 8
固定人型夾
測試
附標籤
定義生產流程
COMBIN
TEST
TAG
工廠名稱
FT-AIS
組合設備-1
EQ-AIS-CB01
組合設備-2
EQ-AIS-CB02
組合設備-3
EQ-AIS-CB03
測試設備-1
EQ-AIS-TS01
測試設備-2
EQ-AIS-TS02
掛牌設備-1
EQ-AIS-TG01
掛牌設備-2
EQ-AIS-TG02
組合設備群組
EG-AIS-CB
測試設備群組
EG-AIS-TS
掛牌設備群組
EG-AIS-TG
製造執行系統配置

## Slide 9
生產流程
COMBIN
TEST
TAG
生產流程
WF-AIS-001
工單-1
WO-AIS-001
批次號
LT-AIS-B01 ~ B20
工單-2
WO-AIS-002
批次號
LT-AIS-M01 ~ M60
工單-3
WO-AIS-003
批次號
LT-AIS-S01 ~ S20
訂單
OD-AIS-001
製造執行系統配置

## Slide 10
COMBIN
TEST
TAG
生產流程
WF-AIS-001
工序-1
SP-AIS-COMBIN
工藝-1
OP-AIS-COMBIN
工序-2
SP-AIS-TEST
工藝-2
OP-AIS-TEST
工序-3
SP-AIS-TAG
工藝-3
OP-AIS-TAG
製造執行系統配置

## Slide 11
物料管理
製程規範
產品
PD-AIS-001
產品BOM-1
MB-AIS-BIG
製程規範-1
SP-AIS-001
製造執行系統配置
產品BOM-2
MB-AIS-MID
產品BOM-3
MB-AIS-SML

## Slide 12
工單-1
WO-AIS-001
批次號
LT-AIS-B01 ~ B20
製造執行系統配置
選產品
選產品BOM
選流程規範
輸入數量
選產品
選工單
選產品BOM
選流程規範
選流程
選第一個工步

## Slide 13
前端入口網頁

## Slide 15
CamstarTest
Cam1star
數字 1

## Slide 16
登入首頁

## Slide 17
主菜單

## Slide 18
主菜單

## Slide 19
主菜單

## Slide 20
主菜單

## Slide 21
主菜單

## Slide 22
主菜單

## Slide 23
主菜單

## Slide 24
主菜單

## Slide 25
主菜單

## Slide 26
主菜單

## Slide 27
選擇資料詳細資訊
資料列表
作業工具列

## Slide 28
工廠建模
企業
Enterprise* AIS
工廠
Factory FT-AIS
Enterprise AIS
Locations 1F/2F/3F
組裝裝備系列
組裝裝備系列 組裝
組裝裝備系列 測試
組裝裝備系列 掛牌
設備狀態Code (Resource Status Code)
Resource Status Code * SBY
設備
組裝裝備 * EQ-AIS-CB01 EQ-AIS-TS01 EQ-AIS-TG-01
Factory FT-AIS
裝備系列 組裝
初始狀態 * SBY
設備群組
組裝裝備組 * EG-AIS-CB
Entries EQ-AIS-CB01 EQ-AIS-CB02 EQ-AIS-CB03
課別
作業組 * 組裝線
工藝
組裝WIP作業 * OP-AIS-CB OP-AIS-TS OP-AIS-TG
Use Queue V
作業組 組裝線
工序
組裝WIP規範 * SP-AIS-CB01 SP-AIS-TS01 SP-AIS-TG01
Operation * OP-AIS-CB OP-AIS-TS OP-AIS-TG
裝備組 EG-AIS-CB
需要最大時間窗口 V
允許物料加載
需要轉入數量 V
自動設置轉入數量 V
自動設置轉出數量 V
自動設置移出數量 V
倉庫設定
晶片庫庫存規範 * SS-AIS-STK
Status Active
Operation * 晶片庫庫存作業 選一個
流程
流程名稱 *
Status Active
Workflow Diagram
SP-AIS-CB01
SP-AIS-TS01
SP-AIS-TG01
SS-AIS-STK
晶片庫庫存作 (main)
晶片庫庫存作業 * OP-AIS-STK
倉庫設定
晶片庫庫存規範 * SS-AIS-STK
Operation *
物料倉儲流程
物料庫存工作流程 * MW-AIS
Workflow Diagram SS-AIS-STK
物料線邊倉流程
物料WIP工作流程 * MS-AIS
Workflow Diagram SP-AIS-BIG
物料類型
物料類型 * MT-ATTACH
耗用類型 數量
耗用數量 V
是序列化 V
物料零件
物料零件 * MP-ATTACH-BIG MP-ATTACH-MID MP-ATTACH-SML
Status Active
物料類型 MT-ATTACH
物料
物料批次ID
物料零件
工作流程工步(庫存位置)
Owner PROD
Factory FT-AIS
Qty 1000
UOM UNIT
產品BOM
產品BOM * MB-AIS-BIG
Material List
物料零件 MP-AIS-BIG
耗用係數 1
Step WF-AIS
製程規格
組動母批次流程規範 * PS-AIS-001
Status PR
工作流程 WF-AIS-001
詳細信息
輸入物料箱系列
輸出物料箱系列
產品線
產品線 * PL-AIS
Product Type
Product Type * PT-AIS-MASTER
產品
PN * PD-AIS-001 1
Status Active
Product Type * PT-AIS-001
產品線 *
是可用的 V
流程規範列表 * PS-AIS-001
BOM列表 MB-AIS-001
工單類型 Order Type
Priority Code
工單
生產訂單 * WO-AIS-001
Product * PD-AIS-001
產品BOM MB-AIS-001
流程規範 PS-AIS-001
Priority NORMAL
Qty * 100
Order Type OT-AIS-001
批次創建
Lot ID * LT-AIS-B01
Product * PD-AIS-001
Start Reason NORMAL
Owner PROD
Factory FT-AIS
BOM MB-AIS-001
流程規範 PS-AIS-001
自動準備 V
生產訂單 WO-AIS-001
工作流程 * WF-AIS-001
第一個WIP工步 SP-AIS-CB01
載具種類 (Carrier Family)
Carrier Family * CF-AIS-SOLE CF-AIS-BOX
載具
Carrier * CR-AIS-SOLE-1
Factory
Carrier Family CF-AIS-SOLE
載具群組
工具種類
工具
工具群組
工具計劃
QTime
數據收集

## Slide 29
Q & A